## Slide 1: FEHLERKORRIEGIERENDE CODES
Vortrag von Victoria Dimova, Talesia Kalnbach und Lukas Baumann

## Slide 2: GLIEDERUNG
Fehlerarten
1.1. Einzelbitfehler
1.2. Bündelfehler
1.3. Synchronisationsfehler
2. Fehlererkennende Codes
2.1. Allgemeines Prinzip
2.2. Anwendungen
2.3. Paritätskontrolle
2.4. Beispiel: ISBN-Nummer
3. Fehlerkorrigierende Codes
3.1. Allgemeines Prinzip
3.2. Redundanz
3.3. Hamming-Distanz
4. Hamming-Code
4.1. Funktionsweise
4.2. Ein- und Ausgabe
4.3. Verwendete Algorithmen
4.4. Bedienung

## Slide 3: GLIEDERUNG
Fehlerarten
1.1. Einzelbitfehler
1.2. Bündelfehler
1.3. Synchronisationsfehler
2. Fehlererkennende Codes
2.1. Allgemeines Prinzip
2.2. Anwendungen
2.3. Paritätskontrolle
2.4. Beispiel: ISBN-Nummer
3. Fehlerkorrigierende Codes
3.1. Allgemeines Prinzip
3.2. Redundanz
3.3. Hamming-Distanz
4. Hamming-Code
4.1. Funktionsweise
4.2. Ein- und Ausgabe
4.3. Verwendete Algorithmen
4.4. Bedienung

## Slide 4: 1. FEHLERARTEN
Einzelbitfehler:
  einzelne Fehler, die unabhängig voneinander auftreten
  für 1 einzelnes verfälschtes Binärelement verantwortlich

## Slide 5: 1. FEHLERARTEN
Bündelfehler:
  gebündelte Fehler, die unabhängig voneinander auftreten
  Beispiele:
    Kratzer CDs
    Störeinflüsse wie Blitze auf Leitungen
    bei Telefongesprächen: Übersprechen, Relaisschaltungen

## Slide 6: 1. FEHLERARTEN
Synchronisationsfehler:
  (meist längere) Bündelfehler
  Unterschied:
    neben Verlust des Inhalts empfangener Symbole kann auch zu Verlust der Information darüber führen, wie viele Symbole verloren gegangen
     auch nachfolgende korrekt empfangene Symbole nicht mehr verwendbar,
    da nicht bekannt, an welche Stelle Symbole gehören

## Slide 7: GLIEDERUNG
Fehlerarten
1.1. Einzelbitfehler
1.2. Bündelfehler
1.3. Synchronisationsfehler
2. Fehlererkennende Codes
2.1. Allgemeines Prinzip
2.2. Anwendungen
2.3. Paritätskontrolle
2.4. Beispiel: ISBN-Nummer
3. Fehlerkorrigierende Codes
3.1. Allgemeines Prinzip
3.2. Redundanz
3.3. Hamming-Distanz
4. Hamming-Code
4.1. Funktionsweise
4.2. Ein- und Ausgabe
4.3. Verwendete Algorithmen
4.4. Bedienung

## Slide 8: 2.1. ALLGEMEINES PRINZIP
zu gegebener Nachricht weitere Informationen hinzufügen, um Übertragungsfehler zu erkennen
→ wenn Fehler erkannt, meist Wiederholung Übertragung

## Slide 9: 2.2. ANWENDUNGEN
Lesen von CDs
Datenübertragung bei Computern
→ Bildübertragung, digitale Geldtransfers
Rechnernetzprotokolle
Telefongespräche

## Slide 10: 2.3. PARITÄTSKONTROLLE
bei binären Nachrichten: Anzahl 1-en zählen
→ Anzahl ungerade: Ende der Nachricht + 1
→ Anzahl gerade: Ende Nachricht + 0
→ Nachteil: nur Einzelfehler erkennbar (bei gerader Anzahl an Fehlern stimmt Parität)

## Slide 11: 2.4. BEISPIEL: ISBN-NUMMER (ISBN-13)
Berechnung Prüfziffer
9 | 7 | 8 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | ?
↓ | ↓ | ↓ |  | ↓ |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 
9 | 21 | 8 |  | 9 |  | 1 | 6 |  | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 |  | = 83
nächsthöheres Vielfaches von 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90
Abstand zwischen beiden Werten () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7
9 | 7 | 8 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | ?
↓ | ↓ | ↓ |  | ↓ |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 
9 | 21 | 8 |  | 9 |  | 1 | 6 |  | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 |  | = 83
nächsthöheres Vielfaches von 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7
→ ISBN: 978-3-12-732320-7

## Slide 12: GLIEDERUNG
Fehlerarten
1.1. Einzelbitfehler
1.2. Bündelfehler
1.3. Synchronisationsfehler
2. Fehlererkennende Codes
2.1. Allgemeines Prinzip
2.2. Anwendungen
2.3. Paritätskontrolle
2.4. Beispiel: ISBN-Nummer
3. Fehlerkorrigierende Codes
3.1. Allgemeines Prinzip
3.2. Redundanz
3.3. Hamming-Distanz
4. Hamming-Code
4.1. Funktionsweise
4.2. Ein- und Ausgabe
4.3. Verwendete Algorithmen
4.4. Bedienung

## Slide 13: 3.1. ALLGEMEINES PRINZIP
zu gegebener Nachricht weitere Information hinzufügen, um Übertragungsfehler zu erkennen und zu lokalisieren
bei Fehlern von nicht vorübergehender Natur hilfreich, da Fehlererkennen und Wiederholung Übertragung sinnlos
Vervielfachung von Code vor Übertragung und Vergleich an Empfangsende
→ Nachteil: Vervielfachung Datenmenge

## Slide 14: 3.1. ALLGEMEINES PRINZIP
Datenquelle
Datenempfangsort
Codierphase
Decodierphase: Fehlererkennung, evtl. Korrektur
Sendedaten
Kanal
Empfangsdaten
Quellcode
Ur-Quellcode
redundanter Code

## Slide 15: 3.2. REDUNDANZ UND BEISPIEL
0110 → 000 111 111 000
Bestimmung richtiger Klartext, obwohl falsche Übertragung einzelner Bits
Schutz vor Übertragungsfehlern, aber mehr Übertragungsaufwand
keine einzelne Codierung Bits, sondern Gruppierung
Klartext | Codierung
0 | 000
1 | 111
Codierung | Klartext
000 010 001 100 | 0
111 101 110 011 | 1

## Slide 16: 3.2. REDUNDANZ UND GRUPPIERUNG
Bsp.: 0110 → 00111 11100
Verhältnis Klartext-Codierung:
→ vorher:
Klartext | Codierung
00 | 00000
01 | 00111
10 | 11100
11 | 11011
Codierung |  |  | Klartext
00000 10000 | 01000 00100 | 00010 00001 | 00
00111 10111 | 01111 00011 | 00101 00110 | 01
11100 01100 | 10100 11000 | 11110 11101 | 10
11011 01011 | 10011 11111 | 11001 11010 | 11

## Slide 17: 3.3. HAMMING-DISTANZ
= Maß für Unterschiedlichkeit von Codewörtern
Anzahl der sich unterscheidenden Bits zweier Codewörter = Hamming-Distanz
Vergleich von empfangenen Daten mit gültigen Zeichen
Bsp.:
00
01
10
11
1-Bitfehler können nicht erkannt werden:
00 → 01 (=anderes gültiges Zeichen)
bei minimaler Hamming-Distanz gilt:
→ Fehler erkennbar
→ Fehler korrigierbar
Fehlerkorrektur nach Wahrscheinlichkeitsprinzip

## Slide 18: 3.3. HAMMING-DISTANZ
1-Bitfehler können erkannt (aber nicht korrigiert) werden:
→ 011 = Fehler
→ möglich: 001, 010, 111
001
010
100
111
bei 1-Bitfehlern Codewörter mit , z. B. 01011, 01100, 10010, 10101
→ 1-Bitfehler erkennbar und korrigierbar, z. B. 01111 (aus 01011)
→ 2-Bitfehler erkennbar, aber nicht korrigierbar, z. B. 00111 (möglich: 01011, 10101)
→ 3-Bitfehler nicht erkenn- oder korrigierbar (Relevanz von Mehrfachfehlern ↓)
bei 2-Bitfehlern Irrtum möglich, z. B. 01111 (aus 01100 bei 2-Bitfehler, aus 01011 bei 1-Bitfehler)

## Slide 19: GLIEDERUNG
Fehlerarten
1.1. Einzelbitfehler
1.2. Bündelfehler
1.3. Synchronisationsfehler
2. Fehlererkennende Codes
2.1. Allgemeines Prinzip
2.2. Anwendungen
2.3. Paritätskontrolle
2.4. Beispiel: ISBN-Nummer
3. Fehlerkorrigierende Codes
3.1. Allgemeines Prinzip
3.2. Redundanz
3.3. Hamming-Distanz
4. Hamming-Code
4.1. Funktionsweise
4.2. Ein- und Ausgabe
4.3. Verwendete Algorithmen
4.4. Bedienung

## Slide 20: VIELEN DANK FÜR IHRE/EURE AUFMERKSAMKEIT!

## Slide 21: QUELLEN
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/codierung-fehlerkorrektur
https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800745364_PROBE_01.pdf
https://studyflix.de/informatik/hamming-distanz-396
https://informatik.mygymer.ch/ef2019/rechnernetze/fehlererkennung
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Standardbuchnummer
https://www.eduard-rhein-stiftung.de/grundlagen-der-fehlerkorrigierenden-codierung-hamming-distanzhamming-code/
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerkorrekturverfahren
http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/WS11/infa/fehlercodes.pdf